## Slide 1: Almacenamiento Hidráulico de Energía e Hibridación Renovable
Usos Multipropósito del Agua
José Rebollo, Ingeniero de Caminos
18 de enero de 2024

## Slide 2: ÍNDÍCE
Ley de Aguas consolidada
Almacenamiento Hidráulico de Energía
Planificación de Hibridación Renovable
Exergía del Agua
Planificación Exergética
Ejemplos y Propuestas Multipropósito
Conclusiones

## Slide 3: LEY DE AGUAS CONSOLIDADA
RD-Ley 8/2023 de 27 de diciembre de 2023:
  Cambia el Artículo 60 de la Ley de Aguas
  Introduce una disposición transitoria undécima que obliga la “Modificación del orden de prioridad de usos establecido por los planes hidrológicos de la demarcación del tercer ciclo de planificación hidrológica.
Fuente: RD-Ley 8/2023 de 27 de diciembre y RD-Legislativo 1/2001 de 20 de Julio (consolidado a 28 de diciembre de 2023)

## Slide 4: LEY DE AGUAS CONSOLIDADA
En la Ley de Aguas, indica respecto al orden de prioridades de usos:
Fuente: RD-Ley 8/2023 de 27 de diciembre y RD-Legislativo 1/2001 de 20 de Julio (consolidado a 28 de diciembre de 2023)
¡Pero sigue sin aclarar explícitamente que ocurre cuando interoperamos USOS MULTIPROPÓSITO DEL AGUA!

## Slide 5: ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO DE ENERGÍA
Acumulación de energía Potencial. Uso de Agua proporcional al desnivel entre reservorios y a la Energía acumulada
Fuente: J. Rebollo

## Slide 6: ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO DE ENERGÍA
Optimización del Uso del Agua. Relación entre Energía acumulada, Volumen de Agua y Superficie Ocupada.
Fuente: J. Rebollo

## Slide 7: ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO DE ENERGÍA
Comparación entre almacenamiento Hidráulico de Energía y Almacenamiento Hidroeléctrico de Agua en embalses, en España.
Fuente: J. Rebollo
Tecnología | Potencia Instalada | Volumen de Agua | Reserva de Energía
Centrales Hidroeléctricas | 17.096 MW | 17.337,0 Mm3 | 18.522 GWh/a
1 CHR (h=500 m) | 1.000 MW | 17,6 Mm3 | 24 GWh/1 ciclo
1 CHR (h=500 m) | 1.000 MW | 17,6 Mm3/ 2x0,6 km2 | 1.848 GWh/77 ciclos =1 año
10 CHR (h=500 m) | 10.000 MW | 176 Mm3/12 km2 | 18.480 GWh/a

## Slide 8: ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO DE ENERGÍA
Planificación del PNIEC. (Hoy 70 GWh de Bombeo Puro, B.P. =3,3GW)
Fuente: MITERD, J. rebollo
Tecnología | 2019 | 2020 | 2025 | 2030
Potencia de Almacenamiento | 6.413 MW | 6.413 MW | 8.280 MW | 18.543 MW
Generación Almacenamiento | 2.228 GWh | 3.491 GWh | 9.665 GWh | 14.522 GWh
Horas efectivas | 347 hef | 544 hef | 1.167 hef | 783 hef
Propuesta ALD 24 GWh | Potencia | Generación | horas efectivas
1 CHR (h=500 m) | 1GW | 1.848 GWh | 1.848 hef
8 CHR (h=500 m) | 8 GW | 14.784 GWh | 1.848 hef
10 CHR (h=500 m) | 10 GW | 18.480 GWh | 1.848 hef
10 CHR ALD (h=500)=240 GWh en B.P.= x3,4 B.P. actual)

## Slide 9: ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO DE ENERGÍA
Variación de capacidad de generación hidroeléctrica de 1990 a 2023 (de +46,1% a -27,5%)
Fuente: J. Rebollo

## Slide 10: PLANIFICACIÓN DE HIBRIDACIÓN RENOVABLE
Variación de capacidad de generación Eólica en CyL, entre 2008 a 2019 (de +10,03% a -11,77%)
Fuente: J. Rebollo

## Slide 11: PLANIFICACIÓN DE HIBRIDACIÓN RENOVABLE
Variación de capacidad de generación Fotovoltaica en C. y L. entre 2008 a 2019 (de +5,17% a -4,50%)
Fuente: J. Rebollo

## Slide 12: PLANIFICACIÓN DE HIBRIDACIÓN RENOVABLE
MIX Hibridado: 10% x Generación Bruta = 275 TWh/y
Almacén = 4 GW x 24h // PV = 9 GW // Eólica = 3,5 GW.
Bombeo = 1.892 hef / Turbinado = 1.738 hef
Fuente: J. Rebollo

## Slide 13: PLANIFICACIÓN DE HIBRIDACIÓN RENOVABLE
MIX Hibridado con Almacenamiento de Larga Duración Estimado, comparado con PNIEC
Fuente: J. Rebollo
GENERACIÓN | PNIEC 2030 Sin Imp/Exp |  | Hibridación con ALD
Demanda en Barras | 282 TWh |  | 282 TWh
Almacenamiento | 18,5 GW |  | 41 GW
Eólica | 62 GW |  | 54 GW
Fotovoltaica | 76 GW |  | 92 GW
Termoeléctrica | 4,8 GW |  | 
Hidráulica | 14,5 GW |  | 
Biomasa + Biogás | 1,8 GW |  | 
Nuclear | 3,2 GW |  | 
Ciclos Combinados | 26,6 GW |  | 
Suma Back-Up = |  | 59,6 GW | 41 GW

## Slide 14: EXERGÍA DEL AGUA
Exergía: Medida de la Disponibilidad de Energía, (química, térmica, física), y es una variable asociada a un balance entre un sistema y su entorno. Por tanto, es variable que depende de dos sistemas como mínimo.
Un balance de Exergía no es más que una combinación entre un balance de Energía y un balance de Entropía.
La Exergía se relaciona con la Termoeconomía.
Podemos considerar a la Exergía como un Indicador de la capacidad de uso Multipropósito y un indicador Holístico del Metabolismo del Agua, de su Disponibilidad.
Fuente: Wikipedia: exergía; Departamento de Física aplicada de la Universidad de Sevilla

## Slide 15: PLANIFICACIÓN EXERGÉTICA
Pérdidas totales en un ciclo cerrado Bombeo-Turbinado ≤20% => Eficiencia del 80%.
Pérdidas hidrodinámicas en canal abierto, h=0,06% => 60m/100km, en TTS.
Fuente: J. Rebollo

## Slide 16: PLANIFICACIÓN EXERGÉTICA
Ejemplo de operación de CHR de La Muela, en Abril de 2023
Fuente: Energy-Charts, Entso-e
TURBINADO
BOMBEO 1

## Slide 17: PLANIFICACIÓN EXERGÉTICA
Ejemplo de operación de CHR de La Muela, en Junio de 2023 y superposición de sobre-bombeo para hipotético Trasvase
Fuente: Energy-Charts, Entso-e y J. Rebollo
TURBINADO
BOMBEO 1
BOMBEO 2

## Slide 18: EJEMPLOS Y PROPUESTAS MULTIPROPÓSITO
Perfil longitudinal Trasvase Tajo-Segura – Embalse de Bolarque (642) - Embalse de la Bujeda (905 - 890) – Embalse de Alarcón (806) – Embalse del Talave (508). L= 300 km y a 150 km desembocadura
E. LA BUJEDA
E.TALAVE
R. MUNDO
508 m
806 m
E. ALARCÓN – R. JÚCAR
CHR BOLARQUE
E. BOLARQUE
642 m
905 m
BOMBEO JÚCAR
TÚNEL DEL TALAVE
TRAMO SUPERIOR TRASVASE TAJO-SEGURA
E. ALARCÓN
E.TALAVE
CHR BOLARQUE
E. BUENDÍA
C.H. JÚCAR
C.H. SEGURA
C.H. GUADIANA
C.H. TAJO

## Slide 19: EJEMPLOS Y PROPUESTAS MULTIPROPÓSITO
Perfil Longitudinal Mediterráneo (0) – Embalse de Tous (130) – CHR La Muela (830) – Embalse de Cortes (326) – C.N. Cofrentes (340) – S. del Boquerón (830) - Tajo (485) - Madrid (650)- Ltot=550 km
TTS
CHR LA MUELA
E. CORTES
¿CHR MED–TAJO?
E. TOUS
C.H. TAJO
C.H. JÚCAR
C.H. GUADIANA
CHR LA MUELA
T. TAJO
¿CHR MED–TAJO?
504 m
326 m
270 Km

## Slide 20: EJEMPLOS Y PROPUESTAS MULTIPROPÓSITO
Perfil longitudinal río Besaya – Embalse de Mediajo (1160) – Embalse de Alsa (842) – Embalse del Ebro (835).
CHR AGUAYO
¿CHR CANTÁBRICO – EBRO?
485 m
350 m
325 m
E. EBRO
E. ALSA
CHR AGUAYO
¿CHR CANTÁBRICO – EBRO?
C.H. EBRO
C.H. CANTÁBRICO
E. EBRO
E. ALSA

## Slide 21: CONCLUSIONES
El Almacenamiento Hidráulico de Energía de Larga Duración permite hibridar con alta eficiencia un MIX renovable.
El Almacenamiento de Larga Duración es una infraestructura que puede dedicarse a actuaciones multipropósito asociadas a la gestión del agua, por su capacidad de bombear agua o de turbinar en horas de baja generación renovable, que se necesita cubrir demanda.
Las Centrales de Bombeo, en el perímetro de la meseta son la infraestructura que permitirán a la España interior, adaptarse a las futuras necesidades de consumos de agua no cubiertos por recursos naturales.
Con un adecuado volumen de Centrales Hidroeléctricas Reversibles, se puede prescindir de la generación hidroeléctrica y dedicar los embalses a almacenar agua para abastecimiento, usos agrícolas y de gestión de la naturaleza

## Slide 22
  MUCHAS GRACIAS
joserebollopentaedro@gmail.com
linkedin.com/in/joserebolloingenierocivil